# Приложение № 3

# к Извещению о проведении запроса цен

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для обучения и отработки навыков по замеру контрольных точек легкового автомобиля

1.Объект закупки

Заключение договора на поставку оборудования для обучения и отработки навыков по замеру контрольных точек легкового автомобиля для нужд ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» по адресу: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3.

2. Начальная (максимальная) цена договора составляет 892 000 (восемьсот девяносто две тысячи) рублей 00 коп.

3. Источник финансирования

Средства бюджета Республики Коми

4. Поставляемый Товар должен соответствовать и следующим техническим требованиям:

| № п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, ед.изм. показателя | Описание, значение |
| 1 | Оборудование для обучения и отработки навыков по ремонту легковых автомобилей | комплект | 1 | Стенд со встроенным подъемом платформы с быстрой фиксацией силовых устройств |  |
|  |  |  |  | Габаритная длина стенда, мм | Не более 6900 |
|  |  |  |  | Габаритная высота стенда, мм | Не более 3450 |
|  |  |  |  | Грузоподъемность стенда, кг | Не менее 3500 |
|  |  |  |  | Длина платформы, мм | Не более 5140 |
|  |  |  |  | Ширина платформы, мм | Не более 2115 |
|  |  |  |  | Высота подъема платформы, мм | Не менее 1600 |
|  |  |  |  | Род тока питания | Переменный |
|  |  |  |  | Номинальное значение напряжения питания, В | Не более 400 В, 50 Гц |
|  |  |  |  | Давление пневмосети, бар | Не менее 6 Не более 8 |
|  |  |  |  | Номинальная мощность, кВт | Не более 2,4 |
|  |  |  |  | Платформа, шт. | Не менее 1 |
|  |  |  |  | Ножничный подъемник, шт. | Не менее 1 |
|  |  |  |  | Силовое устройство, шт. | Не менее 2 |
|  |  |  |  | Пневмогидравлический насос, шт. | Не менее 2 |
|  |  |  |  | Трапы, шт. | Не менее 2 |
|  |  |  |  | Стойки крепления с зажимами, шт. | Не менее 4 |
|  |  |  |  | Электрогидравлическая насосная станция, шт. | Не менее 1 |
|  |  |  |  | Ящик металлический, шт. | Не менее 1 |
|  |  |  |  | Цепь, шт. | Не менее 2 |
|  |  |  |  | Фиксатор, шт. | Не менее 1 |
|  |  |  |  | Зажим, шт. | Не менее 4 |
|  |  |  |  | Захват с насадками, шт. | Не менее 1 |
|  |  |  |  | сертификат соответствия требованиям безопасности | наличие |
|  |  |  |  | Инструкция | наличие |
|  |  |  |  | срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц | не менее 12 |
|  |  |  |  | Шеф-монтаж оборудования и обучение специалистов Заказчика | да |
|  |  |  |  | Доставка | да |

Поставляется товар, в связи с необходимостью обеспечения технологической совместимости предмета закупки с конкурсными заданиями, для проведения демонстрационных экзаменов и Регионального чемпионата по стандартам «WorldSkills Russia» к профессиональным компетенциям «Кузовной ремонт» согласно документов:

https://drive.google.com/drive/folders/1v8LeD_otuRdzWO6zcqAC4GtdnYKW9UAD - кузовной ремонт

Комплектация, состав, технические, функциональные и эксплуатационные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, размеры товара, должны соответствовать технической документации производителя товара.

При описании объекта закупки использованы не только показатели, требования и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее по тексту – Стандарты), но и иные показатели, требования и терминология, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров требованиям заказчика. Применение иных показателей обусловлено необходимостью отражения потребностей заказчика в части технических и качественных характеристик объекта закупки, в том числе функциональных и иных параметров, не регламентированных соответствующими Стандартами, но являющихся значимыми относительно потребности заказчика.

5. Требования к организации поставки.

5.1. Товар поставляется по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3, производственная база ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум».

5.2. Поставка Товара в полном объеме осуществляется следующие сроки: В течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней со дня после подписания договора поставки обоими сторонами.

5.3. Покупатель обязан осуществить проверку при приемке товара по количеству, качеству и комплектности.

5.4. Доставка товаров Покупателю производится Поставщиком своими транспортными средствами, дополнительно согласовав дату и время доставки с Покупателем.

5.5. Обязательным условием является поставка нового товара и предоставление необходимых для поставки сертификационных и товаросопроводительных документов, гарантийных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством.

6. Требования к товару.

Общие требования к качественным характеристикам товара:

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, новейшей либо серийной моделью, отражающей все последние модификации конструкций и материалов;

- Год выпуска –2018 г.;

- Гарантийный срок качества в стандартах и технических условиях завода-изготовителя, а если он не установлен – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки товара.

- Товар должен быть сертифицирован на соответствие таможенного союза.

Необходимая документация:

- технический паспорт (с руководством по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный сертификат;

- сертификат соответствия.

7. Требования к гарантии.

Продукция должна быть упакована с учётом её специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранения качества и безопасности при хранении и перевозке.

Качество поставляемой продукции должно соответствовать государственным стандартам РФ, подтверждаться и сопровождаться сертификатами качества, иными необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством.

Гарантия на продукцию – не менее 12 (двенадцати) месяцев, с даты подписания товарно-транспортной накладной.

8. Требование к погрузке и транспортировке.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода - изготовителя, обеспечивающей её сохранность при доставке и хранении в течение гарантийного срока, возможность безопасной разгрузки, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.

9. Требования к сопроводительной документации и документации разрешительного характера:

Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации в отношении поставляемой продукции, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний, свидетельство об аттестации в НАКС и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.

Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.

Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть поставлена вместе с товаром и выполнена на русском языке.

В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными производителями, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик материалов требованиям соответствующих нормативных документов Российской Федерации.

9. Требования к шеф-монтажу оборудования и обучение специалистов Заказчика:

Поставщик обязан осуществить обучение специалистов Заказчика и шеф-монтаж оборудования.